## Slide 1: 计算机网络
西安交通大学
计算机科学与技术学院

## Slide 2: 教学内容
第1章 引论
第2章 网络体系结构
第3章 应用层
第4章 传输层
第5章 网络层
第6章 数据链路层
第7章 数据通信与物理层
第8章 网络安全

## Slide 3: 第一章 概 述
计算机网络的定义
计算机网络的产生和发展
计算机网络的分类
计算机网络的结构
  计算机网络的性能指标
  计算机网络应用
  计算机网络相关国际标准化组织

## Slide 4: 1.1计算机网络的定义
计算机网络的定义的三个观点
  广义的观点
  用户透明的观点
  资源共享的观点
  资源共享观点的计算机网络定义
  资源共享
  分布在不同地理位置的“自治系统”
  遵循一定的规则—“协议 ”

## Slide 5: 1.2 计算机网络的产生和发展
三网合一、全光网络、
物联网 、软件定义网络 ... …
单计算机为中心
分组交换
网络标准化
局域网、Internet
飞速发展
ARPAnet
ISO/OSI、TCP/IP

## Slide 6: 以单计算机为中心的联机系统
特征
  以单处理机为中心的联机网络
  集中式控制
缺点
  主机负荷重
  线路利用率低
  可靠性差

## Slide 7: 多点通信线路、集中器(前端处理机)

## Slide 8: 分组交换网络
  主机直连方式
HOST
HOST
HOST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
通信线路
    多主机为中心
    网络结构从“主机－终端” 转变为“主机－主机”
    主机负责数据处理和通信工作

## Slide 9: 分组交换网络
通信子网
  负责数据传输
  通信线路、网络互连设备（交换机，路由器，HUB等）
资源子网
  负责信息处理
  服务器、客户计算机
CCP
CCP
HOST
HOST
T
T
T
T
T
T
CCP
HOST
T
T
通信线路
  通信子网连接

## Slide 10: 分组交换网络
公用数据通信网
HOST
HOST
T
T
T
T
T
T
HOST
T
T
T
T
  公共数据网络连接
公共传输网络建设
  扩大通信子网规模使之成为公用的数据传输网络
划分分组
先存储再转发
  中间结点以先存储再转发方式工作

## Slide 11: 体系结构标准化网络
厂商标准：IBM-SNA、DEC-DNA
国际标准：ISO-OSI/RM
事实标准：TCP/IP协议集

## Slide 12: 计算机网络的蓬勃发展
局域网的出现和Internet的推广促进了网络的蓬勃发展
“三网”合一
  电信网、计算机互联网和有线电视网将趋于相互渗透和相互融合。
全光网络
  骨干网和接入网采用光纤作为传输介质
物联网
  物物相连的互联网
软件定义网络

## Slide 13: 软件定义网络SDN
SDN最大的特点在于：
  解耦了控制平面与数据平面
  支持集中化的网络状态控制
  实现了底层网络设施对上层应用的透明

## Slide 14: CENI未来网络体系架构
2013年，我国首次将“未来网络试验设施（CENI）”列入《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030）》

## Slide 15: 1.3 计算机网络分类
按覆盖范围
  个域网(Personal Area Network，PAN)
  局域网(Local Area Network，LAN)
  城域网(Metropolitan Area Network，MAN)
  广域网(Wide Area Network，WAN)
按其它标准
  按通信介质：有线网、无线网
  按使用用户：公用网、专用网
  按网络控制方式：分布式网络、集中式网络
  按网络环境：部门网络、企业网络、校园网络
  传输技术：广播式网络、点到点式网络
  按通信速率：高、中、低速（宽带网络与窄带网络）

## Slide 16: 计算机互联网络示意图

## Slide 17: 1.4 计算机网络的结构
物理结构
  物理连接方式、拓扑结构
逻辑结构
  信道连接方式、数据传输方式

## Slide 18: 拓扑结构
拓扑结构的定义
  采用拓扑学的方法抽象的网络结构，研究计算机网络中“点”和“线”构成的几何图形。
拓扑结构的种类
  总线形、星形、环形、树形、网状形等

## Slide 19: 总线形拓扑
特征：所有结点都连接到一条共享总线上
优点：线路长度短、布线容易
缺点：故障扩散性、故障定位困难

## Slide 20: 星形拓扑
特征
中央节点通过点到点链路连接各节点
优点
建网灵活
便于集中式控制
除中央节点外其它节点故障不扩散
缺点
线路长度长，布线难
依赖于中央节点

## Slide 21: 环形拓扑
特征
首尾相连的总线形结构
优点
最适合采用光纤
缺点
对环路可靠性的依赖性强

## Slide 22: 树形拓扑
特征
由根和叶节点组成
优点
属于分层网络，具有一定容错能力
缺点
属于集中式控制，对上层节点依赖性强

## Slide 23: 网状形拓扑
特征
没有明晰特征的结构
优点
可靠性高
缺点
通信线路冗余大
传输效率低

## Slide 24: 网络拓扑结构的选择因素
传输介质
介质访问控制方法
费用、灵活性、可靠性
网络拓扑结构
的选择

## Slide 25: 网络的逻辑结构
广播式网络(broadcast networks)
点对点式网络(point-to-point networks)

## Slide 26: 广播式网络
基本特点
  所有计算机共享一条通信信道
  任一台计算机发出的信息可以直接被其他所有计算机接收
  两台以上计算机同时发送会产生冲突
关键技术
  介质访问控制方法
  冲突形方法：发现冲突、避免冲突、解决冲突

## Slide 27: 点到点式网络
基本特点
  一条线路连接两个网络互连设备（点到点）
  一般情况下，两台计算机间的传输要经过多台网络互连设备
  一般情况下，两台计算机间的传输有多条路径可供选择
关键技术
  路由选择

## Slide 28: 物理结构和逻辑结构关系举例
  星形拓扑结构的两种传输方式

## Slide 29: 1.5 计算机网络的性能指标
时延：一个数据包（帧、分组、报文段等）从链路或信道的一端传输到另一端所需要的时间，主要包括以下三部分：
  发送/传输时延=数据包长度／信息传输速率
  传播时延＝传输信道长度／电磁波信号传播速率
  转发时延=排队时延+处理时延

## Slide 30: 1.5 计算机网络的性能指标
计算机网络中，时延（delay）指一个数据块（帧、分组、报文段等）从链路或网络的一端传送到另一端所需要的时间。
时延组成
  发送时延（transmission delay，传输时延）
  传播时延（propagation delay）
  转发时延（relay delay）
    排队时延（queueing delay）
    处理时延 （processing delay）

## Slide 31: 时延带宽积
时延带宽积即传播时延和带宽的乘积：
时延带宽积＝传播时延×带宽
时延带宽积又称为比特长度，即以比特为单位的链路长度。

## Slide 32: 传输速率
信息传输速率是指每秒传输的编码前的数字数据的二进制位数，单位是比特/秒，即b/s，bps；简称比特率。
计算机网络中，和信息传输速率具有同样含义的另一个术语称为带宽(bandwidth)。
数字数据经线路编码后的传输信号在信道上的传输速率称为码元传输速率，它是指每秒传输的码元数，即每秒钟传输信号波形变换的次数，单位是波特（Baud,symbol/s）

## Slide 33: 波特率和比特率关系
波特RB ：信号波形每秒钟变化的次数，也称调制速率。
比特率Rb ：每秒钟传送的二进制位数。
一个信号往往可以携带多个二进制位，所以在固定的信息传输速率下，比特率往往大于波特。换句话说，一个码元中可以传送多个比特（bit）。
  Rb= RB log2 V (V为电平的级数)
  编码效率=Rb /RB

## Slide 34: 带宽和吞吐量
带宽
  带宽（bandwidth）在计算机网络领域中有两个含义：
  信号具有的频带宽度（单位是赫兹，Hz）
  信道的最大传输速率（单位是比特每秒，bps），表示网络（信道）的传输能力。
吞吐量 ：单位时间内通过网络（或者信道、接口）的实际数据数量。
吞吐量 = 传输的有效数据的长度/传输的总时延

## Slide 35: 可靠性指标-误码率
误码率是指传输的数据被传错的概率
按照衡量误码率的基本单位不同，可分为：
  误比特率
  误比特率＝ 传错的比特数 ⁄ 传输的比特总数
  误帧率
  误分组率
  … …

## Slide 36: 1.6 计算机网络应用
计算机网络的几种典形应用
企业信息化
电子商务
信息发布与检索
个人通信
家庭娱乐
......
Notes: ISO 有89个成员国家，85 个其他成员。

## Slide 37: 1.7 计算机网络相关国际标准化组织
国际标准化组织— ISO
1946年成立，负责制定各种国际标准。
ISO 有200多个技术委员会TC，每个技术委员会下设若干分委员会SC，每个分委员会由由若干工作组WG 组成。
例如：TC97 - 计算机和信息处理
TC97/SC21/WG1 - OSI 体系结构、概念
性方案和形式描述
Notes: ISO 有89个成员国家，85 个其他成员。

## Slide 38: 电信标准化组织
  国际电信联盟ITU
  1865年成立，1947年 ITU 成为联合国的一个组织，
  ITU由三部分组成：
  ITU- R：无线通信
  ITU- T：电信标准（早期被称为CCITT）
  ITU- D：开发
ITU是一个政府为主的组织，是电信界最有影响的组织。
Notes:   ITU- T：电信标准（早期被称为CCITT）
  1956 - 1993 年称为CCITT ，下设许多研究组SG，研究组下设专题

## Slide 39: Internet标准组织
因特网标准化机构是非政府性质的
因特网体系结构研究委员会
（Internet ArchitectureBoard，IAB）
  因特网工程任务部(IETF)
    处理短期的工程问题
  因特网研究任务部(IRTF)
    注重长期的研究
  Internet编号管理局(IANA)
  RFC编辑部
Notes: 关于IETF的性质：
是一个开放的组织，面向开发者，运营商，个人等。它是由若干个工作组组成。
http://www.ietf.org/网站。
The Internet Engineering Task Force (IETF) is a large open international community of network designers, operators, vendors, and researchers concerned with the evolution of the Internet architecture and the smooth operation of the Internet. It is open to any interested individual. The actual technical work of the IETF is done in its working groups, which are organized by topic into several areas (e.g., routing, transport, security, etc.). Much of the work is handled via mailing lists. The IETF holds meetings three times per year.
IETF下分很多工作组，每个组解决专门的问题
http://www.ietf.org/html.charters/wg-dir.html#Operations%20and%20Management%20Area
RFC（Request For Comments)：Internet的标准几乎都是以RFC的形式提出，RFC是协议的详细说明文档。可以通过阅读 RFC掌握一个协议的具体内容。
可以连接http://www.ietf.org/rfc.html看一下，比如我们熟悉的TCP为例。
RFC 793 - Transmission Control Protocol（TCP）
RFC 791 - Internet Protocol （IP）
RFC 1157 - Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 959 - File Transfer Protocol (FTP)
RFC是在线免费提供的，任何人都可以获得，它实际上规定了各种协议。有兴趣的同学可以自己看看一个RFC，在学习网络原理这门课程时，用的很多。

## Slide 40: RFC
RFC（Request For Comments)：Internet的标准几乎都是以RFC的形式提出。
以TCP/IP协议为例：
  RFC 793 - Transmission Control Protocol（TCP）
  RFC 791 - Internet Protocol （IP）
  RFC 1157 - Simple Network Management Protocol (SNMP)
  RFC 959 - File Transfer Protocol (FTP)

## Slide 41: 其它标准化组织
NIST：美国国家标准和技术研究所，美国商业部的标准化机构
ANSI：美国国家标准研究所，ISO 的美国代表
IEEE：电器电子工程师协会，发表行业标准。
例如IEEE 802，后成为ISO 8002。
ATM Forum：ATM论坛
OIF（Optical Internetworking Forum）：光纤互连网络论坛
……